ADSL-Модем D-Link 2500  апаратна частина (A1)

Software Version: RU 3-06-04-3H00

Режим підключення «DHCP Router»

Вигляд модему:

Схема підключення:

Налаштування DHCP

- Підключіть модем до компьютера та відкрийте веб-браузер

- В адресному рядку пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 (ip-адреса по замовчуванням)

- В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь – admin» «Пароль - admin»

та натисніть кнопку

- В головному вікні веб-конфігуратора модему виберіть пункт «Home» та підпункт «WAN»

- Для видалення налаштування РРРоЕ VPI/VCI 1/32 необхідно поставити галочку у полі «Remove» та натиснути кнопку .

- Натисніть кнопку  для створення нового підключення

- Встановіть значення «VPI» - «1» та «VCI» - «40».

В полі «Service Category» виберіть «UBR Without PCR» та натисніть кнопку .

- Встановіть значення  ,  «Encapsulation Mode» встановіть «LLC/SNAP-BRIDGING» та натисніть кнопку .

- Встановіть , для продовження налаштувань натисніть кнопку

- Відмітьте поля: «Enable NAT», «Enable Firewall», «Enable Wan Service», для продовження налаштувань натисніть кнопку

- На сторінці «Wan Setup – Summary» відобразиться сумарна таблиця

Для збереження налаштувань натисніть кнопку

- Для завершення  налаштувань необхідно натиснути кнопку

- За 2 хвилини модем перезавантажиться та буде готовий до роботи.