ADSL-Модем Glitel GT5802W

Режим підключення «DHCP-Router»

Вигляд модему:

Схема підключення:

Налаштування модему

- Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер

- В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса по замовченню )

- В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь –admin» «Пароль - adslroot» та натисніть кнопку

- В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Advanced Setup»

- Виберіть підменю «Layer2 Interface»

- Натиснути кнопку

- Встановити значення VPI та VCI – 1 та 40.

- В полі «Select DSL Link Type(EoA is for PPPoE,IPoE, and bridge.)» виберіть - .

- Натисніть кнопку  .

- Виберіть підменю «WAN Service».

- У рядку з ppp0-інтерфейсом у полі «Remove» встановити галочку  та натиснути кнопку .

- Для створення нового підключення натисніть кнопку

- Виберіть персет  «atm2/(0_1_40)»  та натисніть кнопку

- В полі «WAN Service Configuration» встановіть значення   та

натисніть кнопку

- В полі «WAN IP Settings» встановіть значення   та натисніть кнопку

- В полі «Network Address Translation Settings» встановіть значення  ,  та натисніть кнопку

- Для продовження налаштувань натисніть кнопку

- Для продовження налаштувань натисніть кнопку (в деяких браузерах необхідно скористатись полосою прокрутки (scrollbar)-кнопка знаходиться значно нижче головного меню).

- В вікні «Wan Setup - Summary» натисніть кнопку

- В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Management».

- Виберіть підменю «Reboot» та натисніть кнопку .

- Зачекайте 2-3 хвилини поки модем не перезавантажиться. Після цього модем готовий для роботи.