Режим налаштування “DHCP “.

Схема підключення модему

Значення індикаторів.

| Індикатор | Статус | Опис |
| --- | --- | --- |
| Power | Постійно горить | Кабель живлення приєднаний і живлення увімкнене. |
|  | Не горить | Живлення вимкнене або несправне обладнання. |
| Internet | Постійно горить | Встановлене з’єднання і виділена IP-адреса. |
|  | Мигає | Відбувається передача даних. |
|  | Не горить | Можливі такі проблеми: |
|  |  | • На систему не подано живлення. |
|  |  | • Не встановлення з’єднання ADSL. |
|  |  | • Сесію IP або PPP завершено через причини, які не пов’язані зі спливанням часу очікування. |
|  |  | • ADSL-підключення знаходиться в режимі моста. |
| DSL | Постійно горить | Встановлено з’єднання. |
|  | Мигає | Триває встановлення з’єднання ADSL. |
|  | Не горить | З’єднання ADSL не встановлено. |
| LAN1-LAN4 | Постійно горить | Встановлено з’єднання LAN. |
|  | Мигає | Йде передача даних. |
|  | Не горить | З’єднання LAN не встановлено. |
| WLAN | Горить | WLAN RF увімкнений. |
|  | Мигає | Йде передача даних. |
|  | Не горить | WLAN RF вимкнений. |

Опис роз’ємів і кнопок.

| Назва | Призначення | Опис |
| --- | --- | --- |
| Power( 3) | Роз’єм живлення | Для приєднання стандартного адаптера живлення постійного струму. |
| Reset(4) | Кнопка скидання | Для відновлення заводських налаштувань натисніть і утримуйте цю кнопку не менше 5 секунд при працюючому пристрої. Після цього відбудеться автоматичне перезавантаження системи. |
| LAN1-LAN4(5,6,7,8) | Роз’єми Ethernet | Для приєднання мережного адаптера ПК або іншого мережного пристрою через кабель RJ-45. |
| DSL(9) | Роз’єм DSL | Для приєднання кабелю ADSL або розгалужувача (сплітера) через телефонну лінію RJ-11. |
| WLAN(1) | Кнопка WLAN | Дозволяє вмикати та вимикати функцію бездротового з’єднання. |
| Power | Кнопка Power | Вмикання та вимикання модему з мережі живлення |

- Необхідно підключити модем до комп’ютеру та відкрити веб-браузер

- В адресному рядку  необхідно вказати ip-адресу модему та натиснути кнопку «Enter/ОК»

- В вікні авторизації вкажіть 
«Имя пользователя» - admin
«Пароль» - admin

та натисніть  кнопку

- В вікні «веб-конфігуратора» модему  необхідно вибрати розділ  «Basic» та підрозділ «WAN Setting».

- У вікні  «WAN Setting» встановлюємо  наступні значення

- PVC – 0

- VPI - 1

- VCI – 40

- Active – Yes

- Mode – Routing

- Encapsulation – RFC2684B

- Multiplex – LLC

- Default Route та значення NAT встановлюємо

- Встановлюємо  значення

Для збереження налаштувань натискаємо кнопку

- Після збереження налаштувань необхідно перейти до розділу  «Tools» та підрозділу «Reboot».

В підрозділі «Reboot» вибрати  та натискаємо кнопку .

Після перезавантаження(триває приблизно 3 хвилини) модем готовий для користування.