ADSL-Модем D-Link 2500U

апаратна частина (D2/D3)

Software Version: RU_1.56

Режим підключення «DHCP Router»

Вигляд модему:

Схема підключення:

Налаштування модему

- Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер

- В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса за замовчуванням)

- В вікні авторизації пропишіть  «Пользователь –admin» «Пароль - admin» та натисніть кнопку

- В головному вікні веб-конфігуратора модему виберіть меню «Advanced Setup»

- Виберіть підменю «WAN»

- Видалити налаштування РРРоЕ VPI/VCI 1/32, виділити   та натиснути кнопку

- Для створення нового підключення натисніть кнопку

-В полі «PORT» встановіть значення «0»

-В полі «VPI» встановіть значення «1»

-В полі «VCI» встановіть значення «40»

В полі «Service Category» вибрати «UBR Without PCR», для продовження налаштувань натисніть кнопку

- Встановіть значення   , «Encapsulation Mode» встановіть «LLC/SNAP-BRIDGING» та натисніть кнопку

- В полі «Wan IP Settings» встановіть значення , для продовження налаштувань натисніть кнопку

- Відмітьте поля: «Enable NAT», «Enable firewall», «Enable Wan Service», для продовження налаштувань натисніть кнопку

- На сторінці «Wan Setup – Summary» відобразиться сумарна таблиця

- Для збереження налаштувань натисніть кнопку

- Для завершення налаштувань в вікні «Wide Area Network (WAN) Setup»

натисніть кнопку

Зачекайте 2 хвилини поки модем перезавантажиться. Модем готовий для роботи.