ADSL-Модем Zyxel P660 HTW EE

Режим підключення «DHCP-Router»

Вигляд модему:

Схема підключення:

Налаштування модему 
Підключіть модем до комп’ютера та відкрийте веб-браузер

- В адресному рядку  пропишіть ip-адресу 192.168.1.1 ( ip-адреса по замовченню )

- В вікні авторизації пропишіть  «Пароль - 1234» (у деяких версіях пароль – «admin») та натисніть кнопку

- Натисність кнопку.

- В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Network»

- Виберіть підменю «WAN»- «Internet Connection»

- В вікні налаштуваннь  вносимо  наступні зміни:

-  в значенні «Modulation» з випадаючого  списку вибираємо значення «ADSL2+ Annexm»;

- в значенні «Annex» з випадаючого  списку вибираємо значення «Annex A»;

- в значенні «Mode» з випадаючого  списку вибираємо значення «Routing»;

- в значенні «Encapsulation» з випадаючого  списку вибираємо значення «ENET ENCAP»;

- в значенні «Virtual Circuit ID» з випадаючого  списку вибираємо значення «LLC»;

- значення  VPI встановлюємо «1»;

- значення  VСI встановлюємо «40»;

- в полі «IP adress» встановіть значення ;

- натискаємо  клавішу  .

- В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Network»

- Виберіть підменю «NAT»- «General»

- В вікні налаштуваннь  вносимо  наступні зміни:

-  встановлюємо галочку в полі ;

-  встановлюємо значення  ;

-  натискаємо  клавішу  .

- В головному вікні веб-конфігуратора модема виберіть меню «Maintenance»

- Виберіть підменю «Tools»- «Restart»

- Для перезавантаження модема натисніть

- Зачекайте 2-3 хвилини. Після перезавантаження модем готовий для роботи.