Модем ZTE ZXV10 H108L

Режим налаштування “DHCP Router“.

Схема підключення.

Значення індикаторів.

| Індикатор | Статус | Опис |
| --- | --- | --- |
| Power | Постійно горить | Кабель живлення приєднаний і живлення увімкнене. |
|  | Не горить | Живлення вимкнене або несправне обладнання. |
| Run | Мигає | Пристрій працює. |
|  | Не горить | Пристрій не працює. |
| Internet | Постійно горить | Встановлене з’єднання і виділена IP-адреса. |
|  | Мигає | Відбувається передача даних. |
|  | Не горить | Можливі такі проблеми: |
|  |  | • На систему не подано живлення. |
|  |  | • Не встановлення з’єднання ADSL. |
|  |  | • Сесію IP або PPP завершено через причини, які не пов’язані зі спливанням часу очікування. |
|  |  | • ADSL-підключення знаходиться в режимі моста. |
| DSL | Постійно горить | Встановлено з’єднання. |
|  | Мигає | Триває встановлення з’єднання ADSL. |
|  | Не горить | З’єднання ADSL не встановлено. |
| LAN1-LAN4 | Постійно горить | Встановлено з’єднання LAN. |
|  | Мигає | Йде передача даних. |
|  | Не горить | З’єднання LAN не встановлено. |
| WLAN | Горить | WLAN RF увімкнений. |
|  | Мигає | Йде передача даних. |
|  | Не горить | WLAN RF вимкнений. |
| WPS | Горить | WPS увімкнений і працює. Індикатор погасне через п’ять хвилин. |
|  | Повільно мигає | Йде узгодження через WPS. |
|  | Швидко мигає | При доступі до WPS з терміналу WLAN була виявлена помилка. |
|  | Не горить | Несправність пристрою або пристрій не використовується. |

Опис роз’ємів і кнопок.

| Назва | Призначення | Опис |
| --- | --- | --- |
| Power | Роз’єм живлення | Для приєднання стандартного адаптера живлення постійного струму. |
| Reset | Кнопка скидання | Для відновлення заводських налаштувань натисніть і утримуйте цю кнопку не менше 5 секунд при працюючому пристрої. Після цього відбудеться автоматичне перезавантаження системи. |
| LAN1-LAN4 | Роз’єми Ethernet | Для приєднання мережного адаптера ПК або іншого мережного пристрою через кабель RJ-45. |
| DSL | Роз’єм DSL | Для приєднання кабелю ADSL або розгалужувача (сплітера) через телефонну лінію RJ-11. |

Роз’єми і кнопки на боковій панелі.

| Назва | Призначення | Опис |
| --- | --- | --- |
| On/Off | Вимикач живлення | Вмикання або вимикання живлення. |
| WLAN | Вимикач WLAN RF | Утримуйте цю кнопку натиснутою більше 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути WLAN RF |
| WPS | Вимикач WPS | Вмикання або вимикання доступу WPS |

«Налаштування модему»

- Необхідно підключити модем до комп’ютеру та відкрити веб-браузер

- В адресній строчці необхідно вказати ip-адресу модему та натиснути кнопку «Enter/ОК»

В вікні авторизації вкажіть 
«Имя пользователя» - admin

«Пароль» - admin
та натиснути  кнопку

- В вікні «веб-конфігуратора» модему  необхідно вибрати в верхньому меню розділ  «Network» та підрозділ «WAN Connection».

- Налаштування PPPoE з VPI/VCI 1/32 необхідно видалити за допомогою клавіші

- В вікні налаштуваннь  вносимо  наступні зміни:

-  в значенні «Connection Name» з випадаючого  списку вибираємо значення «DHCP»;

- встановлюємо значення «Enable NAT»

- Значення  VPI та VCI  залишаються по замовчанню 1/40

- решта нічого  не змінюючи  натискаємо  клавішу

- В верхньому меню необхідно вибрати розділ  «Administrator» та підрозділ «System Management». У вікні конфігурацій натискаємо клавішу .

Після перезавантаження(триває приблизно 3 хвилини) модем готовий для користування.